## Slide 1: Проект уменьшения стоимости услуг предоставления связи (Интернета)
Февраль 2018

## Slide 2
Москва
Екатеринбург
Пермь
Нижний
Тагил
Тюмень
Сургут
Сотрудники – более 2 000 человек
Интернет точки – 231 единица
Провайдеры: ООО «Престиж-Интернет», ЗАО «Компания ТрансТелеКом», и др.
Саратов
Кировск
Калининград
Нижний Новгород
Самара
Челябинск
Новосибирск
Чита
Сеть обслуживаемых участков дорог ООО «РесурсТранс»

## Slide 3
Для анализа были взяты 189 участков в 6 филиалах – Горьковский, Московский, Южно-Уральский, Западно-Сибирский и Приволжсийя. Услуги связи для этих филиалов, предоставляет ООО «Престиж-Интернет». Анализ проводился на основании данных за 6 месяцев, взятых из корпоративного мониторинга.
Анализ был проведен по многим показателям. Основными показателями для анализа были – использование пропускной полосы канала и количество компьютерной техники на участке.
В ходе анализа было установлено, что использование канала на участках, с количеством компьютерной техники от 1 до 3 единиц, составляло 128 – 512 кбит/с, В случае, если на участке количество оргтехники было от 4 до 10 единиц, использование было 2 – 3 Мбит/с. На участках около 30 человек использование канала составляло до 6 Мбит/с. Пример анализируемых данных в табл.1
Таблица 1. Заполнение канала на небольшом участке, в Мбит/с
Анализ использования пропускной способности интернет-канала филиалам, ООО «РесурсТранс»

## Slide 4
Выполнение проекта
На основании анализа было установлено, что возможно уменьшить пропускную способность канала без потери качества работы. Для участков с количеством оргтехники от 1 до 4, была выбрана скорость канала, с запасом – 1 мбит/с, для <10 единиц – 4 мбит/с, и на крупных участках скорость канала была установлена 8 мбит/с. Филиалы и ОП в ходе изменения тарифов затронуты не были.
После этого было проведено уменьшение скорости канала и пересчет абонентской платы для участков Горьковского филиала. После месяца проверки работы в Горьковском филиале было подтверждено, что изменения скорости никак не уменьшают качество работы на участках.
Далее, новые скорости с перерасчетом абонентской платы, стали внедряться в Московском, Южно-Уральском, Приволжском и Западно-Сибирском филиале.

## Slide 5
Сравнительный анализ стоимости Интернета, ООО «РесурсТранс» до и после оптимизации
Chart: Абонентская плата за Интернет в месяц, в руб. (с НДС)
| Горьковский | Московский | Привожский | Западно-Сибирский | Южно-Уральский | Всего по 5 филиалам
до оптимизации пропускной способности канала | 326336.8 | 512308.8 | 305077.2 | 576180.67 | 314862.35 | 2034765.82
после оптимизации пропускной способности канала | 252166 | 333869.2 | 203797.8 | 305490.2 | 230517.6 | 1325840.8
- Руб., абонентская плата после изменения тарифов
- Руб., абонентская плата до изменения тарифов
-78 000
-78 000
-78 000
-78 000
-78 000

## Slide 6
Выводы
Выводы:
При появлении решения по мониторингу загрузки каналов Интернет позволило провести анализ тарифов и последующую оптимизацию. После смены тарифов компания стала ежемесячно экономить на услугах связи по сравнению с предыдущими тарифами, в размере 700 тыс. руб. в месяц.

## Slide 7
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ
Инициатор и разработчик проекта – Руководитель региональной инфраструктуры ИТ Самотейкин В.Э.